## Slide 1
栅格数据分析
罗 新
云南大学 地球科学学院
邮箱: xinluo_xin@ynu.edu.cn
地址：地球科学学院1327办公室
云南大学《 空间数据处理 》课程第六章

## Slide 2
二
空间数据分析
目录
一
空间数据预处理

## Slide 3: 一、空间数据预处理
昆明市主城区地表覆盖分布特征？
1.1 昆明市不同地表覆盖类型分布特征？
1.2 昆明市不同地表覆盖类型面积对比？
2. 昆明市主城区建筑物变化特征？
2.1 增加还是减少？增加多少？减少多少？
2.2 增加或减少发生在哪些位置？
2.3 哪个主城区增加/减少最多？
。。。
思考：昆明市主城区建筑物时空变化分析
Notes: https://livingatlas.arcgis.com/landcoverexplorer

## Slide 4
一、空间数据预处理

## Slide 5: 一、空间数据预处理
数据下载：
https://livingatlas.arcgis.com/landcoverexplorer
数据简介：
数据源：欧空局（ESA）的Sentinel-2卫星影像，提供10米分辨率多光谱影像。
算法模型：基于深度学习模型（卷积神经网络）训练，结合多时相光谱特征。
数据：Esri Sentinel-2 Land Cover Data
Notes: https://livingatlas.arcgis.com/landcoverexplorer

## Slide 6: 一、地表覆盖分类结果分析
地表覆盖分类体系：
包含9大地表覆盖核心类别
时空覆盖能力：
时间范围：2017年至今，逐年更新。
空间范围：覆盖全球陆地。
数据：Esri Sentinel-2 Land Cover Data
DN | Land Cover Class
1 | Water（水体）
2 | Trees（树木）
4 | Flooded Vegetation（淹没植被）
5 | Crops（农用地）
7 | Built Area（建筑区）
8 | Bare Ground（裸地）
9 | Snow/Ice（冰雪）
10 | Clouds（云）
11 | Rangeland（牧场）
Notes: 下载2017/2024

## Slide 7: 一、空间数据预处理
地表覆盖数据预处理
昆明市地表覆盖数据（2017/2024）
昆明市矢量数据读入
昆明市主城区地表覆盖裁剪
昆明市主城区矢量提取
昆明市主城区地表覆盖数据写出
昆明市主城区矢量数据写出

## Slide 8: 一、空间数据预处理
栅格数据读入及裁剪：rasterio
矢量数据读入：geopandas
栅格数组处理：numpy
地表覆盖制图及统计分析：matplotlib()
Python编程工具

## Slide 9
二、空间数据分析

## Slide 10: 二、空间数据分析
地表覆盖空间分布分析
昆明市不同地表覆盖类型空间分布特征？
昆明市地表覆盖制图
昆明市不同地表覆盖类型面积对比
昆明市不同主城区建筑物分布特征？
昆明市不同主城区建筑物制图
昆明市不同主城区建筑物统计及对比
昆明市主城区地表覆盖分布特征？

## Slide 11: 二、空间数据分析
地表覆盖变化分析
昆明市不同时期建筑物统计分析
昆明市不同时期建筑物制图
昆明市不同时期建筑物面积统计及对比
昆明市主城区建筑物变化分析
昆明市不同主城区建筑物变化制图
昆明市不同主城区建筑物变化统计及对比
昆明市主城区建筑物变化？

## Slide 12: 二、空间数据分析
地表覆盖变化分析
昆明市建筑物变化量化方法
变化：变多、变少、不变。
 | 2017 | 2024
建筑物 | 1 | 1
非建筑物 | 0 | 0
0: 不变
1：增多
-1：减少
栅格相减

## Slide 13: 二、空间数据分析
栅格数据读入及裁剪：rasterio
矢量数据读入：geopandas
栅格数组处理：numpy
地表覆盖制图及统计分析：matplotlib()
Python编程工具

## Slide 14: 三、投影坐标系
课后练习
拓展地表覆盖分类结果统计分析。