## Slide 1
空间数据处理软件介绍
罗 新
云南大学 地球科学学院
邮箱: xinluo_xin@ynu.edu.cn
地址：地球科学学院1327办公室
云南大学《 空间数据处理 》课程第一章

## Slide 2
三
QGIS软件矢量栅格交互处理
二
QGIS软件矢量数据处理
目录
一
桌面GIS软件简介

## Slide 3
一、桌面GIS软件简介

## Slide 4: 三、GIS软件简介
GIS桌面软件介绍
GIS软件一般指具有直观图形用户界面的开源GIS软件。早期软件一般不具有图形用户界面，为了便于软件的使用，一些GIS软件通过图形用户界面开发，降低了用户使用门槛，促进了GIS软件的更广泛应用。
非桌面GIS软件
桌面GIS软件

## Slide 5: 二、桌面软件QGIS
QGIS简介
QGIS （Quantum GIS）是开源地理信息系统桌面软件，开发者可以自行检阅与调整源代码， 并在开源协议保障下支持使用者自由免费使用的软件。
QGIS 跨平台的特性，可在 Linux、Mac OS和 Windows 上使用，支持多种的矢量、栅格数据、数据库及一些功能。
主要功能包括：数据可视化、投影转换、编辑、分析与制图等。
官方网站：https://qgis.org/
Notes: 1. 开源：源代码自由获取
2. Arcgis对linux、mac os平台支持不足。

## Slide 6: 二、桌面软件QGIS
QGIS软件简介
菜单栏
工具栏
图层面板
视图
工具箱
状态栏
学习资料：https://docs.qgis.org/3.22/zh-Hans/docs/user_manual/introduction/qgis_gui.html
Notes: 专业软件一般布局，打开qgis软件说明。

## Slide 7
二、QGIS软件矢量数据处理

## Slide 8: 二、桌面软件QGIS
练习1：数据读入及显示（矢量）
矢量数据概念：矢量数据使用点、线和面等基本几何对象来表示地理现象和空间关系的数据。
矢量数据类型：shapefile(.shp), geopackage(.gpkg), Keyhole Markup Language (.KML)
矢量数据构成：
矢量数据
要素
要素
要素
几何
属性
位置信息
大小、形状
Notes: 矢量数据格式：.shp，.gpkg等

## Slide 9: 二、桌面软件QGIS
练习1：数据读入及显示（矢量）
导入数据可通过菜单栏Project-Open选项选择数据进行导入。也可以直接将数据拖拽到视图进行快捷导入。
右键单击矢量图层，选择properties，查看数据信息
Notes: 地理数据：地理信息
矢量数据：几何、属性

## Slide 10: 二、QGIS软件矢量数据处理
练习2：矢量数据要素选择及保存
以输出昆明市矢量数据为例。
Notes: 两种方式选择要素

## Slide 11: 二、QGIS软件矢量数据处理
练习3：投影转换（矢量）
地图投影：利用一定数学法则将地球椭球面上的点映射到平面上
坐标系概念：坐标系分为地理坐标系和投影坐标系
Notes: 为什么要进行投影：方便计算；
投影过程：不规则椭球体-规则椭球体-平面
投影也是坐标系转换的过程

## Slide 12: 二、QGIS软件矢量数据处理
练习3：投影转换（矢量）
WGS84坐标系：World Geodetic System 1984，是全球定位系统（GPS）和其他全球导航卫星系统（GNSS）采用的标准坐标系统，具有全球通用性和精确性特点。
WGS84转UTM投影带计算：
投影带 =（经度/6）整数部分+31
UTM投影：通用横轴墨卡托投影（ Universal Transverse Mercator ）。将经度每6°编排为一投影带。每一个投影带以一个数字表示，由西向东数以01至60编排。
Notes: WGS84应用最为广泛地理坐标系；
上页ppt投影是正轴/纵轴
为什么加31，经度起止-180-180
昆明位于48个投影带

## Slide 13: 二、QGIS软件矢量数据处理
练习3：投影转换（矢量）
1.1 导入矢量数据，右键单击矢量图层，点击properties，选择information. 查看空间参考信息。
1.2 在工具箱或菜单栏里找到Reproject layer功能。
1.3 根据wgs84坐标下经度坐标计算UTM投影带，打开重投影参数设置框，target CRS选择UTM投影坐标系，点击run进行投影。
点击

## Slide 14: 二、QGIS软件矢量数据处理
练习3：投影转换（矢量）
1.4 转换成功后，右键单击转换后矢量图层，点击export-save vector layer as，修改文件名和图层名，输出转换后的矢量。重新导入转换后矢量文件，检查矢量空间参考信息，矢量文件空间参考变为wgs84。

## Slide 15: 二、QGIS软件矢量数据处理
课堂/课后练习
从全国数据中提取呈贡区边界矢量数据。对呈贡区矢量数据进行UTM坐标系重投影

## Slide 16: 二、QGIS软件矢量数据处理
练习4：矢量数据添加字段
1、右键单击矢量图层，点击Open Attribute Table。尝试添加面积字段。
点击字段计算器
Notes: 1. 计算面积应该在wgs投影下还是在utm投影下？

## Slide 17: 二、QGIS软件矢量数据处理
练习4：矢量数据添加字段
1、右键单击矢量图层，点击Open Attribute Table,
思考：UTM投影下计算面积是否准确？
Notes: 1. UTM投影变形。
2. 等距离投影，等角度投影，等面积投影

## Slide 18: 二、QGIS软件矢量数据处理
练习5：矢量数据删除及修改字段
1、右键单击矢量图层，点击Open Attribute Table
点击编辑
点击删除字段

## Slide 19: 二、桌面软件QGIS
练习10、制图
1）点击Project-New print layout，新建布局。
2）点击Add Items, 依次添加不同的物件，如地图、指北针、比例尺、图例，标题（add label）等。
3）点击Layout-Export as image，将制作好的地图导出为图片。
添加物件
属性面板里调整物件大小位置等

## Slide 20: 二、桌面软件QGIS
3、制图
最终制图结果

## Slide 21: 三、QGIS软件矢量栅格交互处理
课堂/课后练习
从全国数据中提取呈贡区边界矢量数据。练习对呈贡区矢量数据进行UTM坐标系重投影，并制图。

## Slide 22
三、QGIS软件矢量栅格交互处理

## Slide 23: 三、QGIS软件矢量栅格交互处理
练习1：数据导入及可视化（栅格）
导入数据可通过菜单栏Project-Open选项选择数据进行导入。也可以直接将数据拖拽到视图进行快捷导入。

## Slide 24: 三、QGIS软件矢量栅格交互处理
练习1：数据导入及可视化（栅格）
导入数据可通过菜单栏Project-Open选项选择数据进行导入。也可以直接将数据拖拽到视图进行快捷导入。
对于栅格格式的遥感数据，需要选择彩色合成波段，进行遥感影像彩色显示（右键单击遥感数据，选择Properties）。同时可进行颜色拉伸，以获得好的可视化效果。
彩色波段选择
颜色拉伸
思考：为什么颜色拉伸后显示更清晰了？
Notes: 遥感影像波段合成。
遥感影像直方图拉伸

## Slide 25: 三、QGIS软件矢量栅格交互处理
提问：如何进行栅格数据整理
问题：Sentinel-2影像数据包含不同空间分辨率数据、不同空间分辨率数据包含不同波段，我们在对数据进行处理前往往需要对数据进行重新整理，如我们想要将常用的可见光、红外、中红外波段整理成一个文件，以便于后续处理。应该如何操作？
10米
20米
60米
所需波段

## Slide 26: 三、QGIS软件矢量栅格交互处理
练习2、栅格数据裁剪（空间裁剪）
导入昆明区域影像和呈贡区域矢量边界，裁剪出呈贡区域遥感影像。
GDAL/Rater extraction/Clip raster by mask layer。
Notes: 为什么利用clip by mask layer功能；自行尝试clip by extent功能（裁成矩形区域影像）。

## Slide 27: 三、QGIS软件矢量栅格交互处理
练习2、栅格数据裁剪（波段裁剪）
导入昆明区域影像和呈贡区域矢量边界，裁剪出呈贡区域遥感影像。
GDAL/Rater conversion/Rearrange bands。
Notes: 提取s2 20m影像中2个中红外波段（short-wave infrared, swir）

## Slide 28: 三、QGIS软件矢量栅格交互处理
练习3、栅格数据拼接（波段拼接）
导入昆明区域影像和呈贡区域矢量边界，裁剪出呈贡区域遥感影像。
GDAL/Rater miscellaneous/Merge
注意勾选
Notes: 空间拼接处理可使用相同merge功能

## Slide 29: 三、开源桌面软件SNAP
提问：如何通过波段计算提取地物（以水体提取为例）
水体指数计算
指数值直方图分析
水陆分割阈值选取
水体提取
概念：通过进行遥感影像波段计算，可实现影像上部分地表信息的增强，进而实现特定地表信息的识别与提取。

## Slide 30: 三、QGIS软件矢量栅格交互处理
练习4、遥感影像波段运算（MNDWI水体指数为例）
改进的归一化水体指数MNDWI如下所示：
提示：Sentinel-2的绿光波段和中红外波段分别为第3波段和第12波段。
Notes: 空间拼接处理可使用相同merge功能

## Slide 31: 三、QGIS软件矢量栅格交互处理
练习4、遥感影像波段运算（MNDWI水体指数为例）
基于qgis软件MNDWI指数计算：
需选取
Raster analysis/raster calculator
Notes: 空间拼接处理可使用相同merge功能

## Slide 32: 三、QGIS软件矢量栅格交互处理
练习5、栅格数据阈值分割（MNDWI水体指数为例）
指数值影像直方图分析->阈值选取

## Slide 33: 三、QGIS软件矢量栅格交互处理
练习5、栅格数据阈值分割（MNDWI水体指数为例）
指数值影像阈值分割：
Raster analysis/raster calculator

## Slide 34: 三、QGIS软件矢量栅格交互处理
练习6、栅格数据矢量化（以水体指数分割影像为例）
水体提取结果矢量化
GDAL/Raster conversion/Polygonize

## Slide 35: 三、QGIS软件矢量栅格交互处理
练习7、栅格数据人工编辑(新建图层)
1.1 导入遥感影像，选择需要矢量化地理目标（如湖泊等），新建矢量图层（菜单栏Layer-Create Layer-New GeoPackage Layers）
1.2 点击图层中矢量图层，在工具栏中点击editing图标，进入编辑状态。
1.3 工具栏中选择add polygon feature图标。添加适量面特征。
Editing图标
Add polygon feature图标

## Slide 36: 三、QGIS软件矢量栅格交互处理
练习7、栅格数据人工编辑（新建要素及保存）
1.4 以遥感影像为地图，对影像中目标（以水体为例）进行矢量化。
1.5 点击工具栏中编辑图标，调整为非编辑状态。
1.5 右键单击新建图层，选择Export-Save features as选项，导出矢量数据。
栅格数据矢量化
数据导出：

## Slide 37: 三、QGIS软件矢量栅格交互处理
练习7、矢量数据人工编辑（修改要素）
1.1 带编辑图层设置为编辑状态，点击顶点工具（vertex tool)图标。点击待调整矢量顶点并进行对应调整。
顶点工具图标
点击矢量顶点

## Slide 38: 三、QGIS软件矢量栅格交互处理
练习7、矢量数据人工编辑（几何要素复杂编辑）
1.2 点击选取特征图标，点击需要删除的矢量，利用键盘delete键，删除矢量。
选择特征图标
待删除矢量特征
最终修改后所得矢量
此外，矢量编辑中常用的还有添加圆环、切除特征、合并特征等操作，请同学们自行练习。

## Slide 39: 三、QGIS软件矢量栅格交互处理
练习8、矢量数据拓扑检查及改正
1. 采用Vector geometry/Check validity功能，检查错误，并手动修改。
2. 快捷修复：Vector geometry/Fix geometries.
错误提示
Notes: 1. 拓扑错误影响相关操作。如在面重叠（面扭曲后覆盖自身）拓扑错误下，无法进行split features功能。

## Slide 40: 二、桌面软件QGIS
课堂及课后练习
利用植被光谱指数进行呈贡区植被信息提取；
云南大学边界人工矢量化及制图；